## Slide 1
Week 1 · 1조 Advanced
Digital Rock 데이터 탐색
3D voxel · 공극률 · sparse imaging · 선형 보간
Digital Rock — Sparse Slice Interpolation · 6주 학생 코스

## Slide 2
6주 코스 한눈에 보기
Week 1 — 데이터 탐색
2 / 20
W1
데이터 탐색 — voxel/공극률/sparse 문제 정의
오늘
W2
Classical baseline — scipy 선형/Cubic 보간
다음 주
W3
2D UNet 기초 — 모델 구조 + 미니 학습
W4
손실 함수 — L1 · SSIM · 형태 보존
W5
세 방향 보간 통합 (tri-axis aggregation)
W6
평가 / 벤치마크 / 발표

## Slide 3
이번 주가 끝나면 할 수 있어야 하는 것
Week 1 — 데이터 탐색
3 / 20
• 3D voxel 데이터를 binary 파일에서 불러오고 세 축으로 시각화한다
• 세 도메인(BB / CastleGate / Bentheimer)의 통계를 비교한다
• 공극률(porosity)과 등방성(isotropy) 개념을 정량적으로 검토한다
• Sparse 시나리오를 시뮬레이션하고 선형 보간으로 복원해본다
• sparse 정도 k와 복원 오차의 관계를 측정 → W3 이후 deep learning 동기 이해
오늘의 한 문장
3D 암석 데이터를 다루기 위해 먼저 그것을 '보고' '재는' 법을 익힌다.

## Slide 4
본 코스의 학습 방식
Week 1 — 데이터 탐색
4 / 20
"직접 코드를 짜기보다, 배포된 함수의 파라미터를 바꿔보며 결과 변화를 관찰한다"
• [Try-it!] 박스 — 셀의 변수 값을 바꿔보고 차이를 눈으로 관찰
• [해석 질문] 박스 — 결과를 자신의 말로 설명하는 연습
• 탐구 과제 — 노트북 안에서 코드를 수정하면서 답을 만들기
• 6주 동안 동일한 helper 모듈(dr_utils.py)을 계속 확장

## Slide 5
Section 1
Digital Rock 데이터
Week 1 — 데이터 탐색
5 / 20

## Slide 6
1.1 Digital Rock이란?
Week 1 — 데이터 탐색
6 / 20
실제 암석 시료 → micro-CT 스캔 → 3D 디지털 부피 이미지
• Micro-CT (Micro Computed Tomography): X-ray로 여러 각도 촬영 → 3D 재구성
• 암석을 깨뜨리지 않고 내부 공극(pore) 구조를 voxel 격자로 확보
• 디지털 부피 위에서 시뮬레이션 가능: 유체 흐름, 공극률, 투과성
• 응용: 석유/가스 탐사, 지하수, 이산화탄소(CO₂) 저장, 지반공학
"실험실의 rock physics 실험을 컴퓨터 안에서 한다" → 시간/비용 절감

## Slide 7
1.2 Voxel vs Pixel — 3차원으로의 확장
Week 1 — 데이터 탐색
7 / 20
2D 이미지
• Pixel (Picture Element) 격자
• shape = (높이, 너비)
• numpy: img[y, x]
3D 부피
• Voxel (Volume Element) 격자
• shape = (Z, Y, X) — 본 W1: (256,256,256)
• numpy: vol[z, y, x]
• 한 voxel = 2.25 μm³
numpy 트릭: vol[z, :, :] = z번째 슬라이스 (= 한 장의 2D 이미지)

## Slide 8
1.3 세 도메인 동시 비교 — 같은 z=128 슬라이스
Week 1 — 데이터 탐색
8 / 20
관찰: 세 사암은 비슷한 패턴이지만 공극 비율과 모양이 분명히 다르다.
[해석] 어느 사암이 더 \"빈 공간\"이 많은가? 그 사암이 \"좋은 저장소\"라 할 수 있을까?

## Slide 9
1.4 같은 부피, 세 축 슬라이스 (BB)
Week 1 — 데이터 탐색
9 / 20
세 방향이 통계적으로 비슷하지만 \"세부 모양은 완전히 다르다\".
핵심 통찰: 본 연구는 z축뿐 아니라 세 축 모두에서 보간 → W5의 tri-axis aggregation

## Slide 10
Section 2
공극률과 등방성
Week 1 — 데이터 탐색
10 / 20

## Slide 11
2.1 공극률 (Porosity, φ)
Week 1 — 데이터 탐색
11 / 20
φ = (공극 voxel 수) / (전체 voxel 수)
왜 중요한가
• 암석이 얼마나 많은 액체/기체를 저장할 수 있는지 결정 (석유/지하수)
• 보간 평가 핵심 지표: 출력의 φ가 원본과 같아야 \"물리적으로 일관됨\"
• 본 연구 metric: |Δφ| = |φ(예측) − φ(원본)|, 낮을수록 좋음
• numpy 한 줄: phi = volume.mean() (값이 0/1이므로 평균 = pore 비율)

## Slide 12
2.2 등방성 검토 — 방향별 공극률 프로파일
Week 1 — 데이터 탐색
12 / 20
세 축 프로파일이 비슷할수록 \"등방성(isotropic)\" 부피
본 연구의 tri-axis aggregation은 이 등방성 가정 위에 서 있음

## Slide 13
Section 3
Sparse Imaging — 우리의 문제
Week 1 — 데이터 탐색
13 / 20

## Slide 14
3.1 왜 sparse imaging인가?
Week 1 — 데이터 탐색
14 / 20
문제 상황
• micro-CT 스캔은 시간 + 비용이 비싸다
• 모든 z 슬라이스 측정 → 측정 시간 100%
Sparse 전략
• k 슬라이스마다 1개만 측정, 나머지는 컴퓨터로 \"복원\"
• k=3 → 시간 1/3 (67% 절감), k=5 → 1/5 (80% 절감)
• 핵심 질문: 측정되지 않은 슬라이스를 얼마나 정확히 복원할 수 있는가?

## Slide 15
3.2 Sparse k=3 시각화 (연속 6장)
Week 1 — 데이터 탐색
15 / 20
연속 z 슬라이스는 매우 비슷하지만 살짝 다르다 → 이웃 정보로 가운데를 예측 가능
본 코스에서 보간 정확도를 점차 올린다: 선형(W2) → UNet(W3) → tri-axis(W5)

## Slide 16
Section 4
가장 단순한 보간 — 선형
Week 1 — 데이터 탐색
16 / 20

## Slide 17
4.1 선형 보간 — α 값 변화에 따른 결과
Week 1 — 데이터 탐색
17 / 20
predicted = (1−α)·slice_before + α·slice_after
두 슬라이스 간격이 클수록 α=0.5 결과가 \"흐릿\"해짐 → 본 연구 deep learning의 동기

## Slide 18
4.2 k Sweep — 본 연구의 정량 motivation
Week 1 — 데이터 탐색
18 / 20
시간 절감을 늘릴수록 (k↑) 복원 오차도 커진다
Deep learning이 이 곡선을 \"평평하게\" 만들 수 있다면 → 큰 실용적 가치

## Slide 19
자기 점검 & 다음 주 예고
Week 1 — 데이터 탐색
19 / 20
자기 점검 (자신의 말로 답해보기)
• Voxel과 pixel의 차이
• porosity profile std가 작다는 것의 의미
• k=5 sparse일 때 시간 절감률과 BB |Δφ|
• 세 축 슬라이스 패턴 유사성이 본 연구 어떤 가정과 연결되나
• 오늘 측정한 곡선이 \"왜 DL이 필요한지\"를 어떻게 설명하나
W2 예고 — Classical Baseline
• scipy 기반 선형 + Cubic 정식 구현
• 평가지표 확장 — Δφ + 표면적 + SSIM
• k=1,3,5 비교 표 작성
• 본 연구의 baseline B1, B2, B3
• pip install scipy 확인

## Slide 20
Q & A
Week 1 — 데이터 탐색
20 / 20
오늘 막혔던 부분, 더 깊이 알고 싶은 부분을 자유롭게
탐구 과제 4문항은 노트북 마지막에 정리되어 있습니다