## Slide 1
Week 1 · 2조 Intro
Digital Rock 데이터 탐색
3D voxel 부터 단순 보간까지 — 한 걸음씩
Digital Rock — Sparse Slice Interpolation · 6주 학생 코스

## Slide 2
6주 코스 한눈에 보기
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
2 / 22
W1
데이터 탐색 — voxel/공극률/sparse 문제 정의
오늘
W2
Classical baseline — scipy 보간
다음 주
W3
2D UNet 기초 — 학습된 모델 체험
W4
손실 함수 — L1, SSIM 이해
W5
세 방향 보간 통합
W6
평가 / 발표

## Slide 3
이번 주가 끝나면 할 수 있어야 하는 것
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
3 / 22
• 3D voxel 데이터가 무엇인지 이해하고 binary 파일에서 불러올 수 있다
• 세 방향(z/y/x) 단면으로 시각화할 수 있다
• 공극률(porosity)의 정의를 알고 직접 계산할 수 있다
• Sparse imaging 시나리오를 시뮬레이션하고, 본 연구의 문제를 정의할 수 있다
• 단순 평균 보간(linear interpolation)을 시각적으로 이해한다
오늘은 '3D 암석 데이터를 보고 재는 법'을 익힙니다.

## Slide 4
본 코스의 학습 방식
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
4 / 22
직접 코드를 짜기보다, 배포된 함수의 인자(parameter)를 바꿔보며 결과 변화를 관찰합니다
• [Try-it!] 박스 — 셀의 변수 값을 바꿔보고 차이를 눈으로 관찰
• [보조 설명] 박스 — 모르는 용어/개념을 풀어서 설명
• [해석 질문] 박스 — 결과를 자신의 말로 답하는 연습
• 탐구 과제 — 노트북 안에서 코드를 수정하면서 답 만들기

## Slide 5
Section 1
Digital Rock 기초
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
5 / 22

## Slide 6
1.1 Micro-CT란?
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
6 / 22
암석을 깨뜨리지 않고 X-ray로 "3D 내부 사진"을 찍는 기술
• "Micro-CT" = Micro Computed Tomography (마이크로 컴퓨터 단층촬영)
• 의료에서 사용하는 CT와 같은 원리, 단 해상도가 "마이크로미터(μm)" 수준
• 여러 각도에서 찍은 X-ray 영상을 컴퓨터로 합쳐 3D 영상 재구성
• 결과: 암석 내부의 "공극(pore)"과 "고체(solid)" 구조를 voxel 격자로 확보
응용: 석유 탐사, 지하수, CO₂ 저장, 지반공학 등

## Slide 7
1.2 Voxel vs Pixel
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
7 / 22
2D 이미지 (Pixel)
• Pixel = Picture Element
• 2차원 격자 (높이 × 너비)
• 예: 256 × 256 사진 = 65,536 pixel
• numpy: img[y, x]
3D 부피 (Voxel)
• Voxel = Volume Element
• 3차원 격자 (Z × Y × X)
• 예: 256 × 256 × 256 부피 = 1,677만 voxel
• numpy: vol[z, y, x]
한 voxel의 실제 크기: 2.25 μm (사람 머리카락의 약 1/30)

## Slide 8
1.3 본 W1 데이터 사양
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
8 / 22
파일
data/BB_256.bin (BB 사암), data/CastleGate_256.bin
모양 (shape)
(256, 256, 256) — 약 1,700만 voxel
데이터 타입
uint8 — 8비트 정수, 값은 0 또는 1
값의 의미
0 = 암석(solid), 1 = 공극(pore)
voxel 한 변
2.25 μm (실제 크기 약 0.58 mm³ 부피)
파일 크기
약 16 MB (header 없는 raw binary)
이미 segmentation(분류)이 끝난 binary 부피입니다. grayscale은 W4에서.

## Slide 9
Section 2
슬라이스 시각화
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
9 / 22

## Slide 10
2.1 슬라이스(Slice)란?
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
10 / 22
3D 부피는 한 번에 보기 어렵다 → 한 단면씩 잘라서 본다
• z축 slice: volume[z, :, :] → XY 평면 (micro-CT 측정 방향)
• y축 slice: volume[:, y, :] → ZX 평면
• x축 slice: volume[:, :, x] → ZY 평면
본 연구는 z축뿐 아니라 "세 축 모두에서" 보간 → W5의 tri-axis aggregation
(tri = 셋, axis = 축, aggregation = 통합)

## Slide 11
2.2 BB 사암 — 세 축 슬라이스
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
11 / 22
세 방향이 통계적으로 비슷한 패턴이지만, 세부 모양은 완전히 다르다
[해석] 한 방향만 본다면 그 방향의 인공물(artifact)이 남는다. 세 방향 평균으로 줄일 수 있다.

## Slide 12
2.3 두 사암 비교 — z=128 중앙 슬라이스
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
12 / 22
같은 "사암" 이지만 공극의 비율과 모양이 분명히 다르다

## Slide 13
Section 3
공극률 (Porosity)
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
13 / 22

## Slide 14
3.1 공극률 — 가장 기본적인 물리량
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
14 / 22
φ = (공극 voxel 수) / (전체 voxel 수)
• 암석이 얼마나 많은 액체/기체를 저장할 수 있는지 결정
• 본 연구 평가 metric: |Δφ| = |φ(예측) − φ(원본)|, 낮을수록 좋음
• numpy 한 줄: phi = volume.mean() (값이 0/1이므로 평균 = pore 비율)
• 간단해 보이지만 "보간 결과의 물리적 일관성" 의 핵심 지표

## Slide 15
3.2 BB vs CastleGate 공극률
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
15 / 22
[해석] 어느 사암이 더 "빈 공간"이 많은가? 어느 쪽이 더 "좋은 저장소"라 할 수 있을까?
(주의: 공극률만으로는 부족 — 공극이 "연결"되어 있는지도 중요. W4에서 다룸)

## Slide 16
3.3 부피가 균일한가? — 슬랩별 공극률
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
16 / 22
전체 평균만으로는 "위와 아래가 같은지" 모름 → 슬랩(slab)으로 나누어 본다
곡선이 평평할수록 "균일한 부피". 본 연구의 등방성(isotropy) 가정과 직결.

## Slide 17
Section 4
Sparse Imaging
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
17 / 22

## Slide 18
4.1 Sparse Imaging — 왜 필요한가?
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
18 / 22
문제: micro-CT 스캔은 시간 + 비용이 비싸다
해결: 일부 슬라이스만 측정하고 나머지는 컴퓨터로 "복원" 한다
• k = 슬라이스 간격. k=3 이면 3장 중 1장만 측정
• 시간 절감률 = (1 − 1/k) × 100 %
• k=3 → 67% 절감, k=5 → 80% 절감, k=10 → 90% 절감
핵심 질문: 측정되지 않은 슬라이스를 얼마나 정확히 복원할 수 있는가?

## Slide 19
4.2 Sparse k=3 시각화 (연속 6장)
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
19 / 22
연속 z 슬라이스는 매우 비슷하지만 살짝 다르다 → 이웃 정보로 가운데를 예측

## Slide 20
4.3 k 값에 따른 시간 절감
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
20 / 22
[해석] k가 클수록 시간 절감 크지만, 측정 슬라이스가 적어져 복원이 어려워짐

## Slide 21
5. 단순 평균 보간 (Linear Interpolation)
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
21 / 22
두 측정 슬라이스의 "적당한 비율"로 가운데를 만든다
predicted = (1 − α) × slice_before + α × slice_after
본 연구 가장 단순한 baseline. W2에서 정식 구현, W3 이후 deep learning으로 발전.

## Slide 22
자기 점검 & 다음 주
Week 1 — 데이터 탐색 (Intro)
22 / 22
자기 점검 (자신의 말로)
• Voxel과 pixel의 차이
• 본 데이터의 "1"은 무엇
• 공극률 계산법
• k=3 시간 절감률
• 단순 평균 보간의 한계
W2 예고
• scipy 기반 선형/Cubic 보간
• 복원 후 공극률 오차 측정
• 본 연구 B1, B2, B3 baseline
• pip install scipy 확인
Q&A — 막힌 부분이나 더 알고 싶은 부분을 자유롭게